审批意见： 2111-120119-89-05-352949 蓟审批一［2022］3号 关于天津恒仓环保科技有限公司 碎玻璃回收项目环境影响报告表的批复 天津恒仓环保科技有限公司： 你公司报送的《天津恒仓环保科技有限公司碎玻璃回收项目环境影响报告表》(以下简称：报告表)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、天津恒仓环保科技有限公司拟投资200万元人民币租赁天津嵩山挂车有限公司位于天津市蓟州区经济开发区州河街18号4车间闲置厂房，建设“天津恒仓环保科技有限公司碎玻璃回收项目”。项目租赁厂房闲置局部区域,占地面积2450m2，主要建设内容为：购置破碎机、清洗机、磁选机、振动给料机等生产设备，组成两条废旧玻璃回收的生产线。预计建成后回收碎玻璃年产量15万吨。项目环保投资10万元。项目拟于2022年2月开工建设，预计2022年3月竣工投产。 2021年12月29日至2022年1月12日，我局分别将该项目环境影响报告表的受理情况和拟审批意见有关情况在蓟州政务网上进行了公示。在严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，不利环境影响可以得到一定缓解或控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价结论和拟采取的各项环境保护措施。 二、项目建设过程以及运营中应严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作： 1、废玻璃回收运输到厂内卸车时会有粉尘散逸，本项目设置2台除尘雾炮机进行厂内喷洒抑制粉尘；筛选、破碎工序产生的粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘净化器处理后，由15米高排气筒P1有组织排放。 2、清洗废水经污水处理设备处理后，回用于清洗工序，循环使用不外排；生活污水经化粪池静置、沉淀后经厂区总排口排入市政污水管网，最终排入蓟县上仓污水处理厂。 3、选用低噪声设备，并对噪声设备采取有效隔声、减振、降噪措施，确保厂界环境噪声排放达标。 4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。废金属渣收集后，暂存于一般固体废物暂存间，定期外售物资回收部门；污泥委托相关单位清运处理；生活垃圾、挑选垃圾、废渣、除尘灰分类暂存后，由城管委有关部门定期清运。 5、做好排污口规范化工作。 6、加强环境风险防范工作，及时开展安全风险辨识，严格落实环境风险防范措施和应急要求。 7、健全环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 8、按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前落实排污许可工作规定的有关要求。 三、本项目新增重点污染物排放总量由天津市蓟州区生态环境局协调平衡，并应控制在下列范围内：CODCr 0.0081t/a，氨氮0.000574t/a，总氮0.0027t/a ，总磷0.00008t/a 。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序对配套建设的环境保护设施进行验收。经验收合格后，方可正式投入运行。 六、本项目主要执行以下污染物排放控制标准： 1、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 2、DB12/356-2018《污水综合排放标准》（三级） 3、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类） 4、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 5、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 七、请天津市蓟州区生态环境局负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 八、你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送天津市蓟州区生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 九、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你公司应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。 此复 （此件主动公开） 2022年 1月13日 抄送：蓟州区生态环境局、蓟州区应急管理局、天津华泽环保咨询服务有限公司